## Slide 1: ダミー画像マクロモデル 仕様書
rev2.4
富士通セミコンダクター株式会社
システムLSIカンパニー
SoC設計センター
第一検証技術部

## Slide 2: 更新履歴
日付 | 版数 | 更新内容 | 更新者
2014/10/28 | 1.0 | 新規作成 | 今泉
2014/10/30 | 1.1 | ・パラメータに以下を追加 ・バッファパラメータファイル名 ・出力VCDファイル名 ・出力CSVファイル名 ・出力サマリファイル名 ・receive系のAPIでRID/BIDを指定しないように変更 ・この変更に伴い、以下のID指定APIを追加 ・receiveRById ・receiveRByIdWithNoWait ・receiveBById ・receiveBByIdWithNoWait ・ログ機能制御APIを追加 ・VCD出力用APIを追加 ・パラメータアクセスAPIを追加 ・バッファ/コアステータスのビット幅を32-bit(unsigned int)から8-bit(unsigned char)に変更 ・バッファパラメータファイルフォーマット追加 | 今泉
2014/11/17 | 2.0 | ・Rch/Wch/CoreのIDをtread_idとして統一 ・InputBuffer/OutputBufferのIDをbuffer_idとして統一 ・FIFOクラス追加 ・これに伴いFIFOパラメータ設定ファイル追加 ・バッファのステータス制御をユーザからバッファクラスへ委譲 ・バッファに面切り替えの機能追加 ・ログ出力情報にFIFO情報追加 | 今泉
2014/11/25 | 2.1 | ステータス待ちAPIを再追加 | 今泉
2014/11/26 | 2.2 | RREADY制御APIを追加 | 宮川
2014/12/17 | 2.3 | 入力ファイルフォーマット修正 | 今泉
2014/12/18 | 2.4 | ・パラメータ一覧修正 ・入力ファイルフォーマット補足説明追加 | 今泉

## Slide 3: 外部インターフェース
DummyGraphicsMacroModel
AXI[0]
AXI[1]
AXI[X]
interrupt[0]
1
interrupt[1]
1
interrupt[X]
1
カテゴリ | 方向 | インターフェース名 | 補足
AXI | Master | AXI[0]～ AXI[X] | AXI I/F (AxLENを4ビットから5ビットに拡張)
Signal | Input | interrupt[0] ～ interrupt[X] | 割り込み信号I/F
 | Output | output[0] ～ output[X] | 出力信号I/F
・・・
・・・
・・・
・・・
output[0]
1
output[1]
1
output[X]
1
・・・
・・・
axi_if_number
interrupt_number
output_signal_number

## Slide 4: モデル構造
DummyGraphicsMacroModel
Rch0 AR
Rch0 R
Interrupt0
Interrupt1
InterruptX
Rch1 AR
Rch1 R
RchX AR
RchX R
Wch0 AW
Wch0 W
Wch1 AW
Wch1 W
WchX AW
WchX W
Input Buffer 0
buffer0
buffer1
bufferX
Input Buffer 1
buffer0
buffer1
bufferX
Input Buffer X
buffer0
buffer1
bufferX
Input FIFO 0
Input FIFO 1
Input FIFO X
Core0
Core1
CoreX
Output Buffer 0
buffer0
buffer1
bufferX
Output Buffer 1
buffer0
buffer1
bufferX
Output Buffer X
buffer0
buffer1
bufferX
Output FIFO 0
Output FIFO 1
Output FIFO X
number of Rch thread
number of Wch thread
number of Output Buffer
・・・
・・・
number of Output FIFO
number of Input Buffer
number of Input FIFO
number of Rch thread
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
number of Interrupt thread
Rch0 AR
Scenario
Rch0 R
Scenario
Rch1 AR
Scenario
Rch1 R
Scenario
RchX AR
Scenario
RchX R
Scenario
Core0
Scenario
Core1
Scenario
CoreX
Scenario
Wch0 AW
Scenario
Wch0 W
Scenario
Wch1 AW
Scenario
Wch1 W
Scenario
WchX AW
Scenario
WchX W
Scenario
Interrupt0
Scenario
Interrupt1
Scenario
InterruptX
Scenario

## Slide 5: バッファ/FIFO構造
バッファ
  バッファ毎に以下を設定可能
    内部バッファ数
    幅
    深さ
FIFO
  FIFO毎に以下を設定可能
    幅
    深さ
Buffer
buffer0
buffer1
bufferX
・・・
number of Internal Buffer
width
depth
FIFO
width
depth

## Slide 6: バッファ機能
ライト側とリード側で別々の内部バッファを参照
各内部バッファのステートは以下の通り
  Empty (値: 0 (初期値))
  Using (値: 1)
  Full (値: 2)
バッファ切り替えによって、ライト側とリード側の参照内部バッファを切り替える
  切り替え可能な条件は以下の通り
    ライト側切り替え時
      切り替え元: Full or Using
      切り替え先: Empty
    リード側切り替え時
      切り替え元: Empty
      切り替え先: Full
  バッファ切り替えAPIをコールすると上記条件を満たすまでwait
    バッファ切り替えAPIとは別にバッファ切り替え可能かを問い合わせるAPIを準備
  Usingの状態でライト側バッファ切り替えを行った場合、該当のバッファのステートは自動でFullに遷移する(みなしFullへの対応)

## Slide 7: FIFO機能
ライト側とリード側で同時アクセス可能
各内部FIFOのステートは以下の通り
  Empty (値: 0 (初期値))
  Using (値: 1)
  Full (値: 2)
Full時のライト動作
  2種類のAPIを用意
    リードを待ってからリターンする
    エラーで即時リターンする
Empty時のリード動作
  2種類のAPIを用意
    ライトを待ってからリターンする
    エラーで即時リターンする

## Slide 8: 内部パラメータ一覧
大分類 | 小分類 | パラメータ名 | 設定方法 | 概要
Configuration | AXI | number_of_axi_if | インスタンス引数 | AXI I/F数 (SoCDラッパーで固定)
 |  | number_of_read_outstanding | インスタンス引数 | リードアウトスタンディング数
 |  | number_of_write_outstanding | インスタンス引数 | ライトアウトスタンディング数
 |  | no_r_receive | インスタンス引数 | R応答破棄モード(0:無効、1:有効)
 |  | no_b_receive | インスタンス引数 | B応答破棄モード(0:無効、1:有効)
 | Interrupt | number_of_interrupt | インスタンス引数 | 割り込み信号数および割り込みスレッド数(SoCDラッパーで固定)
 | Output | number_of_output_signal | インスタンス引数 | 出力信号数(SoCDラッパーで固定)
 | Buffer | number_of_buffer | バッファパラメータファイル | トータルバッファ数(number of Input Buffer + number of Output Buffer)
 | FIFO | number_of_fifo | FIFOパラメータファイル | トータルFIFO数(number of Input FIFO + number of Output FIFO)
 | Thread | number_of_thread | インスタンス引数 | トータルスレッド数(number of Rch thread + number of Wch thread + number of Core thread)
File | Buffer | buffer_parameter_file_name | インスタンス引数 | バッファパラメータファイル名
 |  | fifo_parameter_file_name | インスタンス引数 | FIFOパラメータファイル名
 |  | output_vcd_file_name | インスタンス引数 | 出力VCDファイル名
 |  | output_csv_file_name | インスタンス引数 | 出力CSVファイル名
 |  | output_summury_file_name | インスタンス引数 | 出力サマリファイル名
Clock | Global | time_unit | インスタンス引数 | クロック単位(S/MS/US/NS/PS/FS)
 | AXI | axi_clock | インスタンス引数 | AXIクロック
 | Core | core_clock | インスタンス引数 | Coreクロック
Buffer |  | number_of_internal_buffer | バッファパラメータファイル | 各バッファの内部バッファ数
 |  | buffer_width | バッファパラメータファイル | 各内部バッファのデータ幅
 |  | buffer_depth | バッファパラメータファイル | 各内部バッファの深さ
 |  | buffer_write_clock | バッファパラメータファイル | 各内部バッファのライト側クロック
 |  | buffer_read_clock | バッファパラメータファイル | 各内部バッファのリード側クロック
 |  | buffer_write_latency | バッファパラメータファイル | 各内部バッファのライトレイテンシ(サイクル数指定)
 |  | buffer_read_latency | バッファパラメータファイル | 各内部バッファのリードレイテンシ(サイクル数指定)
FIFO |  | fifo_width | FIFOパラメータファイル | 各FIFOのデータ幅
 |  | fifo_depth | FIFOパラメータファイル | 各FIFOの深さ
 |  | fifo_write_clock | FIFOパラメータファイル | 各FIFOのライト側クロック
 |  | fifo_read_clock | FIFOパラメータファイル | 各FIFOのリード側クロック
 |  | fifo_write_latency | FIFOパラメータファイル | 各FIFOのライトレイテンシ(サイクル数指定)
 |  | fifo_read_latency | FIFOパラメータファイル | 各FIFOのリードレイテンシ(サイクル数指定)

## Slide 9: API一覧(1/3)
カテゴリ | API | 概要
AXI I/F | int sendAr(model_id, axi_if_id, ARID, ARADDR, ・・・, ARUSER) | ARを送信する(送信完了待ちあり)
 | int sendArWithNoWait(model_id, axi_if_id, ARID, ARADDR, ・・・, ARUSER) | ARを送信する(送信完了待ちあり)
 | int receiveR(model_id, axi_if_id, *RID, *RLAST, *RRESP, *rdata) | RIDを指定せずにRを受信する(受信完了待ちあり)
 | int receiveRWithNoWait(model_id, axi_if_id, *RID, *RLAST, *RRESP, *rdata) | RIDを指定せずにRを受信する(受信完了待ちなし)
 | int receiveRById(model_id, axi_if_id, RID, *RLAST, *RRESP, *rdata) | RIDを指定してRを受信する(受信完了待ちあり)
 | int receiveRByIdWithNoWait(model_id, axi_if_id, RID, *RLAST, *RRESP, *rdata) | RIDを指定してRを受信する(受信完了待ちなし)
 | int sendAw(model_id, axi_if_id, AWID, AWADDR, ・・・, AWUSER) | AWを送信する(送信完了待ちあり)
 | int sendAwWithNoWait(model_id, axi_if_id, AWID, AWADDR, ・・・, AWUSER) | AWを送信する(送信完了待ちあり)
 | int sendW(model_id, axi_if_id, WID, WLAST, *wdata, *wstrb) | Wを送信する(送信完了待ちあり)
 | int sendWWithNoWait(model_id, axi_if_id, WID, WLAST, *wdata, *wstrb) | Wを送信する(送信完了待ちあり)
 | int receiveB(model_id, axi_if_id, *BID, *BRESP) | BIDを指定せずにBを受信する(受信完了待ちあり)
 | int receiveBWithNoWait(model_id, axi_if_id, *BID, *BRESP) | BIDを指定せずにBを受信する(受信完了待ちなし)
 | int receiveBById(model_id, axi_if_id, BID, *BRESP) | BIDを指定してBを受信する(受信完了待ちあり)
 | int receiveBByIdWithNoWait(model_id, axi_if_id, BID, *BRESP) | BIDを指定してBを受信する(受信完了待ちなし)
Wait | void waitAxiCycle(model_id, cycle) | 指定したサイクル数をAXIクロックで待ち合わせる
 | void waitCoreCycle(model_id, cycle) | 指定したサイクル数をCoreクロックで待ち合わせる
Signal | void setOutputSignal(model_id, output_signal_id, value) | 出力シグナルの値を設定する
 | bool getOutputSignal(model_id, output_signal_id) | 出力シグナルの値を参照する
 | bool getInterruptSignal(model_id, interrupt_id) | 割り込みシグナルの値を参照する
Event | void waitEvent(model_id, event_id) | 起動イベントを待ち合わせる
 | void notifyEvent(model_id, event_id) | 起動イベントを通知する
Core | void setCoreStatus(model_id, core_id, status) | コアのステータスを設定する
 | unsigned char getCoreStatus(model_id, core_id) | コアのステータスを取得する
Logging | void enableLogging(model_id) | ログ機能を有能にする
 | void disableLoging(model_id) | ログ機能を無効にする

## Slide 10: API一覧(2/3)
カテゴリ | API | 概要
Buffer | int writeBuffer(model_id, buffer_id, *data) | ライト側バッファへの書き込みを行う(書き込み完了待ちあり)
 | int writeBufferWithNoWait(model_id, buffer_id, *data) | ライト側バッファへの書き込みを行う(書き込み完了待ちなし)
 | int readBuffer(model_id, buffer_id, *data) | リード側バッファからの読み出しを行う(読み出し完了待ちあり)
 | int readBufferWithNoWait(model_id, buffer_id, *data) | リード側バッファからの読み出しを行う(読み出し完了待ちなし)
 | unsigned int getWriteBufferSize(model_id, buffer_id) | ライト側バッファのサイズを取得する
 | unsigned int getReadBufferSize(model_id, buffer_id) | リード側バッファのサイズを取得する
 | void waitWriteBufferStatus(model_id, buffer_id, status) | ライト側バッファのステータス待ちを行う
 | void waitReadBufferStatus(model_id, buffer_id, status) | リード側バッファのステータス待ちを行う
 | void switchWriteBuffer(model_id, buffer_id) | ライト側バッファを切り替える
 | void switchReadBuffer(model_id, buffer_id) | リード側バッファを切り替える
 | bool isPossibleToSwitchWriteBuffer(model_id, buffer_id) | ライト側バッファが切り替え可能か問い合わせる
 | bool isPossibleToSwitchReadBuffer(model_id, buffer_id) | リード側バッファが切り替え可能か問い合わせる
FIFO | int writeFifo(model_id, fifo_id, *data) | FIFOへの書き込みを行う(書き込み完了待ちあり)
 | int writeFifoWithNoWait(model_id, fifo_id, *data) | FIFOへの書き込みを行う(書き込み完了待ちなし)
 | int readFifo(model_id, fifo_id, *data) | FIFOからの読み出しを行う(読み出し完了待ちあり)
 | int readFifoWithNoWait(model_id, fifo_id, *data) | FIFOからの読み出しを行う(読み出し完了待ちなし)
 | unsigned int getFifoSize(model_id, fifo_id) | FIFOのサイズを取得する
 | void waitFifoStatus(model_id, fifo_id, status) | FIFOのステータス待ちを行う
Utility | int makeVcdValue(model_id, *name, vcd_id, width, initial_value) | VCD出力変数を作成する
 | int setVcdValue(model_id, vcd_id, value) | VCD出力変数に値を設定する
 | void dumpSimulationTime(void) | 現在のシミュレーション時間を標準出力にダンプする
RREADY制御 | void setRreadyValue(model_id, value) | RREADYを指定した値に変更する
 | void releaseRreadyControl | RREADY制御を解除する

## Slide 11: API一覧(3/3)
カテゴリ | API | 概要
parameter | unsigned int getNumberOfAxiIf(void) | number_of_axi_ifパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfInterrupt(void) | number_of_interruptパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfOutputSignal(void) | number_of_output_signalパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfBuffer(void) | number_of_bufferパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfFifo(void) | number_of_fifoパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfThread(void) | number_of_threadパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfReadOutStanding(void) | number_of_read_outstandingパラメータの取得
 | unsigned int getNumberOfWriteOutStanding(void) | number_of_write_outstandingパラメータの取得
 | bool getNoRRceive(void) | no_r_receiveパラメータの取得
 | bool getNoBRceive(void) | no_b_receiveパラメータの取得
 | const char* getBufferParameterFileName(void) | buffer_parameter_file_nameパラメータの取得
 | const char* getOutputVcdFileName(void) | output_vcd_file_nameパラメータの取得
 | const char* getOutputCsvFileName(void) | output_csv_file_nameパラメータの取得
 | const char* getOutputSummaryFileName(void) | output_summary_file_nameパラメータの取得
 | sc_time_unit getTimeUnit(void) | time_unitパラメータの取得
 | unsigned int getAxiClock(void) | axi_clockパラメータの取得
 | unsigned int getCoreClock(void) | core_clockパラメータの取得
 | unsigned int getInternalBufferNumber(unsigned int buffer_id) | mber_of_internal_bufferパラメータの取得
 | unsigned int getBufferWidth(unsigned int buffer_id) | buffer_widthパラメータの取得
 | unsigned int getBufferDepth(unsigned int buffer_id) | buffer_depthパラメータの取得
 | unsigned int getBufferWriteClock(unsigned int buffer_id) | buffer_write_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getBufferReadClock(unsigned int buffer_id) | buffer_read_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getBufferWriteLatency(unsigned int buffer_id) | buffer_write_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getBufferReadLatency(unsigned int buffer_id, | buffer_read_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getFifoWidth(unsigned int fifo_id) | fifo_widthパラメータの取得
 | unsigned int getFifoDepth(unsigned int fifo_id) | fifo_depthパラメータの取得
 | unsigned int getFifoWriteClock(unsigned int fifo_id) | fifo_write_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getFifoReadClock(unsigned int fifo_id) | fifo_read_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getFifoWriteLatency(unsigned int fifo_id) | fifo_write_latencyパラメータの取得
 | unsigned int getFifoReadLatency(unsigned int fifo_id, | fifo_read_latencyパラメータの取得

## Slide 12: int sendAr
機能
  引数で指定されたパラメータのAXI-ARチャネルトランザクションを送信し、送信完了を待ち合わせる
    具体的にはARREADY&ARVALID=1を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int ARID
  unsigned int ARADDR
  unsigned int ARLEN
  unsigned int ARSIZE
  unsigned int ARBURST
  unsigned int ARLOCK
  unsigned int ARCACHE
  unsigned int ARPROT
  unsigned int ARUSER
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      AXI未定義のパラメータを指定された場合

## Slide 13: int sendArWithNoWait
機能
  引数で指定されたパラメータのAXI-ARチャネルトランザクションを送信する
  送信完了は待ち合わせない
    リクエストはAXI I/Fクラス内にキューイングされ、設定されたアウトスタンディング数に従って、自動で送信される
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int ARID
  unsigned int ARADDR
  unsigned int ARLEN
  unsigned int ARSIZE
  unsigned int ARBURST
  unsigned int ARLOCK
  unsigned int ARCACHE
  unsigned int ARPROT
  unsigned int ARUSER
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      AXI未定義のパラメータを指定された場合

## Slide 14: int receiveR
機能
  AXI-Rチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合は受信完了まで待ち合わせる
    具体的にはRREADY&RVALID=1を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int *RID
  unsigned int *RLAST
  unsigned int *RRESP
  unsigned char *rdata
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      no_r_response=1の際にコールした場合

## Slide 15: int receiveRWithNoWait
機能
  AXI-Rチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合はエラーを返す
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int *RID
  unsigned int *RLAST
  unsigned int *RRESP
  unsigned char *rdata
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定したパラメータのAXI-Rチャネルトランザクションが未受信の場合
      no_r_response=1の際にコールした場合

## Slide 16: int receiveRById
機能
  引数で指定されたRIDのAXI-Rチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合は受信完了まで待ち合わせる
    具体的にはRREADY&RVALID=1を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int RID
  unsigned int *RLAST
  unsigned int *RRESP
  unsigned char *rdata
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      no_r_response=1の際にコールした場合

## Slide 17: int receiveRByIdWithNoWait
機能
  引数で指定されたRIDのAXI-Rチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合はエラーを返す
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int RID
  unsigned int *RLAST
  unsigned int *RRESP
  unsigned char *rdata
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定したパラメータのAXI-Rチャネルトランザクションが未受信の場合
      no_r_response=1の際にコールした場合

## Slide 18: int sendAw
機能
  引数で指定されたパラメータのAXI-AWチャネルトランザクションを送信し、送信完了を待ち合わせる
    具体的にはAWREADY&AWVALID=1を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int AWID
  unsigned int AWADDR
  unsigned int AWLEN
  unsigned int AWSIZE
  unsigned int AWBURST
  unsigned int AWLOCK
  unsigned int AWCACHE
  unsigned int AWPROT
  unsigned int AWUSER
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      AXI未定義のパラメータを指定した場合

## Slide 19: int sendAwWithNoWait
機能
  引数で指定されたパラメータのAXI-AWチャネルトランザクションを送信する
  送信完了は待ち合わせない
    リクエストはAXI I/Fクラス内にキューイングされ、設定されたアウトスタンディング数に従って、自動で送信される
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int AWID
  unsigned int AWADDR
  unsigned int AWLEN
  unsigned int AWSIZE
  unsigned int AWBURST
  unsigned int AWLOCK
  unsigned int AWCACHE
  unsigned int AWPROT
  unsigned int AWUSER
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      AXI未定義のパラメータを指定した場合

## Slide 20: int sendW
機能
  引数で指定されたパラメータのAXI-Wチャネルトランザクションを送信し、送信完了を待ち合わせる
    具体的にはWREADY&WVALID=1を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int WID
  unsigned int WLAST
  unsigned char *wdata
  unsigned char *wstrb
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      AXI未定義のパラメータを指定した場合

## Slide 21: int sendWWithNoWait
機能
  引数で指定されたパラメータのAXI-Wチャネルトランザクションを送信する
  送信完了は待ち合わせない
    リクエストはAXI I/Fクラス内にキューイングされ、設定されたアウトスタンディング数に従って、自動で送信される
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int WID
  unsigned int WLAST
  unsigned char *wdata
  unsigned char *wstrb
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      AXI未定義のパラメータを指定した場合

## Slide 22: int receiveB
機能
  AXI-Bチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合は受信完了まで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int *BID
  unsigned int *BRESP
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      no_b_response=1の際にコールした場合

## Slide 23: int receiveBWithNoWait
機能
  AXI-Bチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合はエラーを返す
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int *BID
  unsigned int *BRESP
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定したパラメータのAXI-Bチャネルトランザクションが未受信の場合
      no_b_response=1の際にコールした場合

## Slide 24: int receiveBById
機能
  引数で指定されたBIDのAXI-Bチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合は受信完了まで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int BID
  unsigned int *BRESP
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      no_b_response=1の際にコールした場合

## Slide 25: int receiveBByIdWithNoWait
機能
  引数で指定されたBIDのAXI-Bチャネルトランザクションを受信する。
  未受信の場合はエラーを返す
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int axi_if_id
  unsigned int BID
  unsigned int *BRESP
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定したパラメータのAXI-Bチャネルトランザクションが未受信の場合
      no_b_response=1の際にコールした場合

## Slide 26: void waitAxiCycle
機能
  引数で指定されたサイクル時間経過をAXIクロックで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int cycle
返り値
  なし

## Slide 27: void waitCoreCycle
機能
  引数で指定されたサイクル時間経過をCoreクロックで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int cycle
返り値
  なし

## Slide 28: void setOutputSignal
機能
  引数で指定された出力信号に値を設定する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int output_signal_id
  bool value
返り値
  なし

## Slide 29: bool getOutputSignal
機能
  引数で指定された出力信号の値を取得する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int output_signal_id
返り値
  出力信号の値

## Slide 30: bool getInterruptSignal
機能
  引数で指定された割り込み信号の値を取得する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int output_signal_id
返り値
  割り込み信号の値

## Slide 31: void waitEvent
機能
  引数で指定されたイベント発行を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int event_id
返り値
  なし

## Slide 32: void notifyEvent
機能
  引数で指定されたイベントを発行する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int event_id
返り値
  なし

## Slide 33: void setCoreStatus
機能
  引数で指定されたコアのステータスを設定する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int core_id
  unsigned char status
返り値
  なし

## Slide 34: unsigned char getCoreStatus
機能
  引数で指定されたコアのステータスを取得する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int core_id
返り値
  コアのステータス

## Slide 35: void enableLogging
機能
  ログ機能を有効にする
    初期状態は無効
引数
  unsigned int model_id
返り値
  なし

## Slide 36: void disableLogging
機能
  ログ機能を無効にする
引数
  unsigned int model_id
返り値
  なし

## Slide 37: int writeBuffer
機能
  指定されたライト側バッファにbuffer_width分の書き込みを行う
  書き込み完了を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定された内部バッファがFullの場合

## Slide 38: int writeBufferWithNoWait
機能
  指定されたライト側バッファにbuffer_width分の書き込みを行う
  書き込み完了を待ち合わせない
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定された内部バッファがFullの場合

## Slide 39: int readBuffer
機能
  指定されたリード側バッファからbuffer_width分の読み出しを行う
  読み出し完了を待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定された内部バッファがEmptyの場合

## Slide 40: int readBufferWithNoWait
機能
  指定されたリード側バッファからbuffer_width 分の読み出しを行う
  読み出し完了を待ち合わせない
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      ライトAPIコール時から(buffer_write_latency*buffer_write_clock+buffer_read_latency*buffer_read_clock)経過する前に本APIをコールした場合
      指定された内部バッファがEmptyの場合

## Slide 41: unsigned int getWriteBufferSize
機能
  指定されたライト側バッファのデータ量(バイト)を取得する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
返り値
  ライト側バッファのバイトサイズ

## Slide 42: unsigned int getReadBufferSize
機能
  指定されたリード側バッファのデータ量(バイト)を取得する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
返り値
  リード側バッファのバイトサイズ

## Slide 43: void waitWriteBufferStatus
機能
  ライト側バッファが指定されたステータスになるまで待ち合わせる
  指定可能なステータスは以下の通り
    ０ : EMPTY
    1 : USING
    2 : FULL
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
  unsigned char status
返り値
  なし

## Slide 44: void waitReadBufferStatus
機能
  リード側バッファが指定されたステータスになるまで待ち合わせる
  指定可能なステータスは以下の通り
    ０ : EMPTY
    1 : USING
    2 : FULL
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
  unsigned char status
返り値
  なし

## Slide 45: void switchWriteBuffer
機能
  指定されたライト側バッファを切り替える
    切り替えの際、指定されたライト側バッファの状態は自動でFULLに遷移する
  切り替え先の内部バッファがEMPTYでない場合はEMPTYになるまで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
返り値
  なし

## Slide 46: void switchReadBuffer
機能
  指定されたリード側バッファを切り替える
  切り替え先の内部バッファがFULLでない場合はFULLになるまで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
返り値
  なし

## Slide 47: bool isPossibleToSwitchWriteBuffer
機能
  指定されたライト側バッファが切り替え可能か問い合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
返り値
  なし

## Slide 48: bool isPossibleToSwitchReadBuffer
機能
  指定されたリード側バッファが切り替え可能か問い合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int buffer_id
返り値
  なし

## Slide 49: int writeFifo
機能
  指定されたFIFOにfifo_width分の書き込みを行う
  書き込み完了を待ち合わせる
  指定されたFIFOがFullの場合がUsingになるまで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int fifo_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      T.B.D.

## Slide 50: int writeFifoWithNoWait
機能
  指定されたFIFOにfifo_width分の書き込みを行う
  書き込み完了を待ち合わせない
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int fifo_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定された内部バッファがFullの場合

## Slide 51: int readFifo
機能
  指定されたFIFOからfifo_width分の読み出しを行う
  読み出し完了を待ち合わせる
  指定されたFIFOがEmptyの場合はUsingになるまで待ち合わせる
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int fifo_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      T.B.D.

## Slide 52: int readFifoWithNoWait
機能
  指定されたFIFOからfifo_width 分の読み出しを行う
  読み出し完了を待ち合わせない
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int fifo_id
  unsigned char *data
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      ライトAPIコール時から(fifo_write_latency*fifo_write_clock+fifo_read_latency*fifo_read_clock)経過する前に本APIをコールした場合
      指定された内部バッファがEmptyの場合

## Slide 53: unsigned int getFifoSize
機能
  指定されたFIFOのデータ量(バイト)を取得する
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int fifo_id
返り値
  FIFOのバイトサイズ

## Slide 54: void waitFifoStatus
機能
  FIFOが指定されたステータスになるまで待ち合わせる
  指定可能なステータスは以下の通り
    ０ : EMPTY
    1 : USING
    2 : FULL
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int fifo_id
  unsigned char status
返り値
  なし

## Slide 55: int makeVcdValue
機能
  VCD出力変数を作成する
    以後、指定したvcd_idにてsetVcdValueをコールし、値を設定する
    全てのmakeVcdValueは全てのsetVcdValueより前にコールされる必要がある
      setVcdValue後のmakeVcdValueはエラー
    以下のAPI内でsetVcdValueを使用している関係から、全てのmakeVcdValueはこれらのAPIより前にコールされる必要がある
      setCoreStatus
      enableLogging
      disableLogging
      write{Buffer, Fifo}
      write{Buffer, Fifo}WithNoWait
      read{Buffer, Fifo}
      read{Buffer, Fifo}WithNoWait
引数
  unsigned int model_id
  char *name
  unsigned int vcd_id
  unsigned int width
  unsigned long long initial_value
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      同一model_id/vcd_idで既にmakeVcdValueをコールしていた場合
      setVcdValueの後にコールした場合

## Slide 56: int setVcdValue
機能
  VCD出力変数に値を設定する
  同一シミュレーション時間において同一vcd_idに対して複数回値を設定した場合は、最後に設定した値のみ有効
引数
  unsigned int model_id
  unsigned int vcd_id
  unsigned long long value
返り値
  0<=
    正常終了
  <0
    エラー
      指定したmodel_id/vcd_idでmakeVcdValueをコールしていない場合

## Slide 57: void dumpSimulationTime
機能
  現在のシミュレーション時間を標準出力にダンプする
引数
  なし
返り値
  なし

## Slide 58: void setRreadyValue
機能
  次サイクルのRREADYの値を設定する
  次サイクル以降のRREADYは設定値で固定される
引数
  unsigned int model_id
  bool value
返り値
  なし
※シナリオ作成時の注意
本APIでRREADYに0を設定した後、receiveR()をコールするとデッドロックとなります。
receiveR()をコールする前に、本APIで1を設定するか、releaseRreadyControl()にて
RREADYの0固定を解除してください

## Slide 59: void releaseRreadyControl
機能
  RREADYの制御を解除する
    転送中にsetRreadyValueにて0にしていた場合、解除後は1(アサート)となる
引数
  unsigned int model_id
返り値
  なし

## Slide 60: unsigned int getNumberOfAxiIf
機能
  axi_if_numberパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  axi_if_numberパラメータ

## Slide 61: unsigned int getNumberOfInterrupt
機能
  interrupt_numberパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  interrupt_numberパラメータ

## Slide 62: unsigned int getNumberOfOutputSignal
機能
  output_signal_numberパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  output_signal_numberパラメータ

## Slide 63: unsigned int getNumberOfThread
機能
  rch_numberパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  rch_numberパラメータ

## Slide 64: bool getNoRReceive
機能
  no_r_receiveパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  no_r_receiveパラメータ

## Slide 65: bool getNoBReceive
機能
  no_b_receiveパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  no_b_receiveパラメータ

## Slide 66: const char* getBufferParameterFileName
機能
  buffer_parameter_file_nameパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  buffer_parameter_file_nameパラメータ

## Slide 67: const char* getFifoParameterFileName
機能
  fifo_parameter_file_nameパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  fifo_parameter_file_nameパラメータ

## Slide 68: const char* getOutputVcdFileName
機能
  output_vcd_file_nameパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  output_vcd_file_nameパラメータ

## Slide 69: const char* getOutputCsvFileName
機能
  output_csv_file_nameパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  output_csv_file_nameパラメータ

## Slide 70: const char* getOutputSummaryFileName
機能
  output_summary_file_nameパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  output_summary_file_nameパラメータ

## Slide 71: sc_time_unit getTimeUnit
機能
  time_unitパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  time_unitパラメータ

## Slide 72: unsigned int getAxiClock
機能
  axi_clockパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  axi_clockパラメータ

## Slide 73: unsigned int getCoreClock
機能
  core_clockパラメータを取得する
引数
  なし
返り値
  core_clockパラメータ

## Slide 74: unsigned int getNumberOfInternalBuffer
機能
  指定されたバッファのnumber_of_internal_bufferパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  number_of_internal_bufferパラメータ

## Slide 75: unsigned int getBufferWidth
機能
  指定されたバッファのbuffer_widthパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  buffer_widthパラメータ

## Slide 76: unsigned int getBufferDepth
機能
  指定されたバッファのbuffer_depthパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  buffer_depthパラメータ

## Slide 77: unsigned int getBufferWriteLatency
機能
  指定されたバッファのbuffer_write_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  buffer_write_latencyパラメータ

## Slide 78: unsigned int getBufferReadLatency
機能
  指定されたバッファのbuffer_read_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  buffer_read_latencyパラメータ

## Slide 79: unsigned int getBufferWriteLatency
機能
  指定されたバッファのbuffer_write_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  buffer_write_latencyパラメータ

## Slide 80: unsigned int getBufferReadLatency
機能
  指定されたバッファのbuffer_read_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int buffer_id
返り値
  buffer_read_latencyパラメータ

## Slide 81: unsigned int getFifoWidth
機能
  指定されたバッファのfifo_widthパラメータを取得する
引数
  unsigned int fifo_id
返り値
  fifo_widthパラメータ

## Slide 82: unsigned int getFifoDepth
機能
  指定されたバッファのfifo_depthパラメータを取得する
引数
  unsigned int fifo_id
返り値
  fifo_depthパラメータ

## Slide 83: unsigned int getFifoWriteLatency
機能
  指定されたバッファのfifo_write_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int fifo_id
返り値
  fifo_write_latencyパラメータ

## Slide 84: unsigned int getFifoReadLatency
機能
  指定されたバッファのfifo_read_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int fifo_id
返り値
  fifo_read_latencyパラメータ

## Slide 85: unsigned int getFifoWriteLatency
機能
  指定されたバッファのfifo_write_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int fifo_id
返り値
  fifo_write_latencyパラメータ

## Slide 86: unsigned int getFifoReadLatency
機能
  指定されたバッファのfifo_read_latencyパラメータを取得する
引数
  unsigned int fifo_id
返り値
  fifo_read_latencyパラメータ

## Slide 87: シナリオ関数
void {MODEL_NAME}_Scenario
  概要
    各スレッドシナリオ
  引数
    unsigned int model_id
    unsigned int thread_id
void {MODEL_NAME}_Interrupt
  概要
    各割り込みシナリオ
  引数
    unsigned int model_id
    unsigned int interrupt_id

## Slide 88: バッファパラメータファイルフォーマット
CSV形式
行ごとに各バッファのパラメータを指定
  行数分バッファが生成される
    よって行数がnumber_of_bufferに相当する
  例
    number_of_buffer=2
    number_of_internal_buffer[0,1]=2
    buffer_width[0,1][0,1]=8
    buffer_depth[0,1][0,1]=64
    buffer_read_clock[0,1][0,1]=10 (※)
    buffer_write_clock[0,1][0,1]=10 (※)
    buffer_read_latency[0,1][0,1]=10 (※)
    buffer_write_latency[0,1][0,1]=10 (※)
NumberOfInternalBuffer,Width,Depth,WriteClock,ReadClock,WriteLatency,ReadLatency
2,8,64,10,10,1,1
2,8,64,10,10,1,1
※単位はtime_unitパラメータ

## Slide 89: FIFOパラメータファイルフォーマット
CSV形式
行ごとに各FIFOのパラメータを指定
  行数分FIFOが生成される
    よって行数がnumber_of_fifoパラメータに相当する
  例
    number_of_fifo=2
    fifo_width[0,1]=8
    fifo_depth[0,1]=64
    fifo_read_clock[0,1]=10 (※)
    fifo_write_clock[0,1]=10 (※)
    fifo_read_latency[0,1]=1 (※)
    fifo_write_latency[0,1]=1 (※)
Width,Depth,WriteClock,ReadClock,WriteLatency,ReadLatency
8,64,10,10,1,1
8,64,10,10,1,1
※単位はtime_unitパラメータ

## Slide 90: 出力VCDファイルフォーマット
enableLogging()～disableLogging()間で取得した以下の情報をVCDフォーマットで出力する
  コアステータス
  バッファサイズ(バイト)
  バッファステータス
  FIFOサイズ(バイト)
  FIFOステータス
  enableLoggingのON/OFF
  ユーザ定義シグナル
VCDファイルの開始/終了はシミュレーションの開始/終了時間
出力例
$timescale
1 ns
$end
$scope module top.instance_name $end
$var wire 10 B0 buf_0_0_size $end
$var wire 10 B1 ｂuf_0_1_size $end
$var wire 10 F0 fifo_0_size $end
$var wire 10 F1 fifo_1_size $end
$var wire 8 c0 core_0_status $end
$var wire 8 b0 buf_0_0_status $end
$var wire 8 b1 buf_0_1_status $end
$var wire 1 l0 logging_enable $end
$var wire 8 f0 fifo_0_0_status $end
$var wire 8 f1 fifo_0_1_status $end
$var wire 32 u0 user_signal_0 $end
$var wire 32 u1 user_signal_1 $end
$upscope $end
$enddefinitions $end
$dumpvars
b0000000000 B0
b0000000000 B1
b0000000000 F0
b0000000000 F1
b00000000 c0
b00000000 b0
b00000000 b1
0l0
b00000000 f0
b00000000 f1
b00000000000000000000000000000000 u0
b00000000000000000000000000000000 u1
$end
#0
b00000000 c0
#14205

## Slide 91: 出力CSVファイルフォーマット
enableModel()～disableModel()間の以下の情報をCSVフォーマットで出力する
  シミュレーション時間(※)
  コアステータス
  バッファサイズ(バイト)
  バッファステータス
  FIFOサイズ(バイト)
  FIFOステータス
出力例
time,core_0,core1,buf_0_0_size,buf_0_0_status,buf_0_1_size,buf_0_1_status,fifo_0_size,fifo_0_status,fifo_1_size,fifo_1_status
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
100,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
110,1,0,8,1,0,0,8,1,0,0
110,1,0,16,1,8,0,16,1,8,1
10000,0,0,16,1,8,1,24,1,16,1
※単位はtime_unitパラメータ

## Slide 92: 出力サマリファイルフォーマット
enableModel()～disableModel()間の以下の情報をCSVフォーマットで出力する
  各コアステータスが占めるシミュレーション時間(※)および割合
    該当するステータスが存在しない場合は”-”で出力する
  各バッファステータスが占めるシミュレーション時間(※)および割合
    該当するステータスが存在しない場合は”-”で出力する
出力例
status,core_0,core_1,buf_0_0,buf_1_0,fifo_0,fifo_1
0,1000(5.0%),2000(40.0%),3000(15.0%),4000(40.0%),5000(25.0%),6000(30.0%)
1,9000(45.0%),0(0.0%),7000(35.0%),6000(60.0%),5000(25.0%),4000(20.0%)
2,2000(10.0%),3000(60.0%),10000(50.0%),10000(50.0%),10000(50.0%),10000(50.0%)
3,8000(40.0%),0(0.0%),-(0.0%),-(0.0%),-(0.0%),-(0.0%)
※単位はtime_unitパラメータ
Coreのステータスとして3は存在するが、
core_1はステータスが3となる期間が存在しなかったため、
”0”として表示される。
Bufferのステータスとして3は存在しないため、
“-”として表示される